## Slide 1: Die neue Trinkwasserverordnung Aktueller Stand der Novelle
DI Christina Lippitsch
III/B/13 – Lebensmittelsicherheit und Verbraucherinnen- und Verbraucherschutz: Kontrolle, Hygiene und Qualität
Oberwart, 22.11.2023

## Slide 2: Inhalt
Stand der Novelle der Trinkwasserverordnung
Risikobewertung und –management im Versorgungssystem
Neue und geänderte Parameter, Betriebliche Überwachung
Untersuchungshäufigkeiten
Ausnahmegenehmigungen
Informationspflichten
Neuerungen bei den Eigenkontrollverpflichtungen

## Slide 3: Stand der Novelle der Trinkwasserverordnung
Die Novelle der Trinkwasserverordnung befand sich von 12.06. – 24.07. in Begutachtung:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Begut&Dokumentnummer=BEGUT_7921ED1D_29CB_4740_BEF9_C765AD4C0E8A
22 Stellungnahmen eingegangen
Novelle aktuell in Bearbeitung und Koordination nach Begutachtung
ACHTUNG! Novelle der Trinkwasserverordnung formal noch nicht abgeschlossen, Änderungen prinzipiell noch möglich!

## Slide 4: Risikobewertung und –management im Versorgungssystem
Verfolgt das Ziel, Zeit und Ressourcen auf wirklich relevante Risiken und deren Management zu fokussieren
Für alle WVAs > 100 m³/d verpflichtend!
Bis 12.01.2029 das erste Mal vorzulegen
Mindestens alle 6 Jahre zu aktualisieren
Für WVAs ≤ 100 m³/d freiwillig; wenn Wunsch nach Anpassung des Kontrollumfangs besteht, ist aber jedenfalls eine Risikobewertung vorzulegen.

## Slide 5: Neue Chemische Parameter
Erst ab 12.01.2026 einzuhalten und bis dahin von der Untersuchungspflicht ausgenommen!
Von allen zu untersuchen
  Bisphenol A  2,5 µg/l
  Summe PFAS  0,10 µg/l - Liste mit 20 definierten Substanzen
Nur in bestimmten Fällen zu untersuchen
  Chlorat, Chlorit  je 0,25 mg/l; 0,7 mg/l bei Chlordioxidanlagen möglich
  Halogenessigsäuren (HAA5)  60 µg/l
  Microcystin-LR  1,0 µg/l im Falle von Algenblüten

## Slide 6: Anpassung Chemischer Parameter
Blei  5 µg/l (gilt ab 12.01.2036)
Chrom  25 µg/l (gilt ab 12.01.2036)
wenn geogen bedingt, kann die zuständige Behörde folgende Parameterwerte akzeptieren:
  Antimon  10 µg/l, sonst bleibt Parameterwert bei 5 µg/l
  Bor  2,4 mg/l, sonst bleibt Parameterwert bei 1,0 mg/l
  Selen  30 µg/l, sonst bleibt Parameterwert bei 20 µg/l
  Uran  30 µg/l, sonst bleibt Parameterwert bei 15 µg/l

## Slide 7: Betriebliche Überwachung
Trübung
  Zur Kontrolle der Wirksamkeit der physikalischen Entfernung von Partikeln = Filtrationsverfahren
  Filtration zur Entfernung von Eisen und Mangan ist ausgenommen
Somatische Coliphagen
  Zur Kontrolle der Wirksamkeit der Aufbereitung
  Wenn durch die Risikobewertung ein Risiko erkannt wird

## Slide 8: Untersuchungshäufigkeiten
Nur mehr bei WVAs < 10 m³/d volle Flexibilität für den Mitgliedsstaat
Bei WVAs zwischen 10 und 100 m³/d
  Volluntersuchung alle 6 Jahre sowie – wie bisher – bei Neuerschließungen von Wasserspendern und bei Änderungen an der Wasserversorgungsanlage – sofern ein nachteiliger Einfluss auf die Beschaffenheit des Wassers zu erwarten ist.

## Slide 9: Ausnahmegenehmigungen
Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung bleibt bestehen
Maximal 2 Ausnahmegenehmigungen à max. 3 Jahre möglich
Eingeschränkt auf folgende Situationen:
  Neues Einzugsgebiet für Entnahmestelle
  Neue Verschmutzung/Eintragsquelle wird nachgewiesen oder ein Parameter wird erstmals untersucht oder nachgewiesen
  Außerordentliche Ereignisse im bestehenden Einzugsgebiet, die zu einer zeitlich beschränkten Überschreitung führen
    Hier nur 1 Ausnahmegenehmigung à max. 3 Jahre möglich!

## Slide 10: Neue Informationsverpflichtungen
Aktuelle Überwachungsergebnisse (max. 1 Jahr alt) aller (Indikator)Parameter (+ wie bisher Härte, K, Ca, Mg)
Probenahmehäufigkeit gemäß TWV
Art der Wassergewinnung und eventueller Wasseraufbereitung
Geogen bedingte zulässige Abweichungen
Einschlägige Infos zur Risikobewertung
Historische Daten (bis 10 Jahre zurück) auf begründetes Ersuchen hin

## Slide 11: Weitere Informationsverpflichtungen in TW-RL
Für Wasserversorger aller Größen;
  Wasserpreis pro m³
  Informationen zum Wasserverbrauch
Für Wasserversorger die > 10.000 m³/d abgeben zusätzlich:
  Gesamtleistung des Systems bzgl. Effizienz und Lekagerate
  Eigentümerstruktur
  Tarifstruktur mit Preis pro m³, inkl. fixer und variabler Kosten
  Zusammenfassung von Kundenbeschwerden, wenn vorhanden
  Allesamt nicht qualitätsrelevant, daher nicht in TWV. Wird in anderen Rechtsmaterien abgebildet.

## Slide 12: Weitere Neuerungen bei der Eigenkontrolle
Bei Neuanlagen und in Fall von Sanierungen dürfen nur für den Kontakt mit Trinkwasser geeignete Materialien und Werkstoffe verwendet werden.
Es dürfen nur für die Aufbereitung von Trinkwasser zulässige Stoffe und Produkte verwendet werden.
Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Reinheitsanforderungen der verwendeten Stoffe und Produkte im Falle einer Aufbereitung sind aufzubewahren.

## Slide 13: Fazit
Risikobasierter Ansatz und Versorgungsspezifität rücken in den Vordergrund
Neue Parameter nicht für alle Versorger gleichermaßen relevant
Betriebliche Überwachung als „neues“ Konzept
Untersuchungshäufigkeiten bleiben nahezu gleich
Ausnahmegenehmigungen weiterhin eingeschränkt möglich
Informationsverpflichtungen werden mehr und gehen über die Qualität von Wasser hinaus

## Slide 14: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
DI Christina Lippitsch
III/B/13 – Lebensmittelsicherheit und Verbraucherinnen und Verbraucherschutz: Kontrolle, Hygiene und Qualität
christina.lippitsch@gesundheitsministerium.gv.at