## Slide 1: Überwachung der Grundwasserqualität im Einzugsbereich von Trinkwassergewinnungsstellen
ÖVGW-Richtlinie W 79

## Slide 2: Inhalt
Hintergrund und Anwendungsbereich
Überwachungsstrategie
  Konzeptionelles Modell – Was ist das?
  Bewertung von Gefährdungen
  Überwachungsplan
Probenahme und Analytik
Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Maßnahmen
Daten, Informationen – Woher?

## Slide 3: Hintergrund
Neue Schadstoffklassen führen zu erhöhten Schutzerfordernissen für Wasserversorgungsanlagen
Ständig neue Stoffgruppen in Diskussion nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Analytik
60-Tage-Grenze hierfür nicht ausreichend
Jahreszustrombereich ausreichend?
Überwachungs- und Schutzbereich muss auf einen größeren Teil des Grundwassereinzugsgebietes ausgedehnt werden.

## Slide 4
Konsument
Speicherung und Aufbereitung
Verteilung
Grundwasserkörper
Wasserversorgung
Hydrolog. Einzugsgebiet
Schutzgebiet
Entnahmebereich

## Slide 5: Anwendungsbereich
Ergänzend zur ÖVGW-Richtlinie W 88 (Anleitung zur Einführung eines einfachen Wasser-Sicherheitsplanes)
Anleitung zur Entwicklung einer geeigneten Überwachungsstrategie

## Slide 6: Überwachungsstrategie
Charakterisierung des Grundwasser- einzugsgebietes
Identifizierung von Gefährdungen
Bewertung der Gefährdungen
Überwachungsplan
Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Maßnahmen
Wie sollte ein Sondenmessnetz sinnvoll aufgebaut sein?
Wann sind welche Untersuchungen sinnvoll?

## Slide 7: Konzeptionelles Modell
Verständliche Beschreibung und Bewertung verfügbarer Informationen über
  Naturräumliche und hydrogeologische Verhältnisse
  Anthropogene Einwirkungen
Identifikation von Unsicherheiten, Informations- und Datenlücken
Unterstützt das Systemverständnis
Voraussetzung für eine umfassende Überwachungsstrategie

## Slide 8
Quelle: ÖVGW Richtlinie W 79 (vgl. EU Guidance Document No 7 –Monitoring under the WFD, 2003)

## Slide 9: Charakterisierung der naturräumlichen, hydrogeologischen Verhältnisse
Schützende Deckschichten vorhanden?
Durchlässiger Aquifer?
Niederschlag/Verdunstung/Neubildung?
Fließrichtungen des Grundwassers?
Flurabstand?
Fließzeiten bzw. Verweilzeiten der Grundwassers?
…
Charakterisierung erfolgt bereits im Rahmen der Festlegung eines Schutz- oder Schongebietes

## Slide 11: Identifizierung von Gefährdungen
Potentielle Quellen für unerwünschte Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit oder der hydrologischen Verhältnisse
  Landwirtschaft
  Betriebsanlagen
  Siedlungsgebiete
  Verkehrsflächen
  Altlasten
  Grundwasserentnahmen
  …
Gefährdungsidentifizierung erfolgt bereits im Rahmen der Festlegung eines Schutz- oder Schongebietes

## Slide 13: Bewertung von Gefährdungen
Entsprechend ÖVGW-Richtlinie W 88, z.B. über Musterformulare
Unkritische Punkte mit geringem Risiko, kritische Punkte mit hohem Risiko

## Slide 15: Überwachungsplan

## Slide 16: Überwachungsplan
Lagemäßige Festlegung der Grundwassermessstellen
  Geeignete Grundwassermessstellen vorhanden?
Errichtung und Ausführung von Messstellen
Untersuchungsumfang – Auswahl der Parameter
  Physikalisch-chemische Parameter der Mindestuntersuchung der TWV
  Standortspezifische Parameter
  Screeningtests
Festlegung der Untersuchungsfrequenz
  Abhängig von Fließgeschwindigkeit des Grundwassers
  Stoffeigenschaften

## Slide 17: Probenahme und Analytik
Fehler bei der Probenahme können bei der Aanalyse im Labor nicht mehr korrigiert werden.
  Geschultes Personal erforderlich
  Probenahmehandbuch https://www.bmlfuw.gv.at/service/publikationen/wasser/Probenahmehandbuch-Chemie-Wasser.html
Analytik so weit möglich von einem akkreditierten Labor
  Qualitätssichernde Mindestanforderungen

## Slide 18: Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Maßnahmen
Datenverifizierung und Plausibilitätsprüfung
  Ev. über unabhängige Sachkundige (z.B. Ziviltechniker, Interessensvertretung, Gutachter)
Definition von Zielwerten
  Hinweise für Grenz- und Richtwerte im Sine von Maßnahmenschwellenwerten in der QZV Chemie Grundwasser, TWV, ÖLMB Codexkapitel B1
Ev. Änderung in der Überwachungsstrategie, Monitoring
Ableitung von Maßnahmen
  In Abstimmung mit dem Wassersicherheitsplan (WSP)
  Ursachenermittlung, frühzeitige Einbindung der zuständigen Behörden
  Ggf. Anpassung des Schutzgebietes, Sperrbrunnen, Nutzungsänderungen

## Slide 20: Konzeptionelles Modell
Einbringung des gesamten verfügbaren Wissens (so gering es auch sein mag)
  Naturräumliche und hydrogeologische Verhältnisse
  Allfällige Belastungssituation
Zusätzliche Daten und Informationen, wenn es für ein besseres Verständnis notwendig und zweckmäßig ist
Weiterentwicklung des bestehenden Verständnisses des Systems

## Slide 21: Hydrogeologie - Profilschnitt
BR2
P9
SBR
BR1
BR3
P10
P10
~3,3 km
50 m

## Slide 24: Daten- und Informationsquellen
WISA – Wasserinformationssystem Austria
GEOLAND – Geodatenportal der Bundesländer
  GeoDATEN Burgenland
GEOHINT – Geogene Hintergrundgehalte oberflächennaher Grundwasserkörper
Grundwasseralter – Mittlere Verweilzeiten ausgewählter Grundwasserkörper
Altlastenatlas, Verdachtsflächenkataster
Berichte (GZÜV Jahresberichte, Pestizide und Metabolite, Antibiotika in GW und TW, Uran, Radionuklide, etc.)
…

## Slide 25: WISA – Wasserinformationssystem Austria
… ist Plattform für…
zentralen Zugang zu Daten und Informationen der österreichischen Wasserwirtschaft.
Zugang für die interessierte Öffentlichkeit zu
  IST-Bestandsanalyse
  Nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP)
  Hochwasserrisikomanagementplänen
  zugehörigen Hintergrundinformationen
  Themenkarten (WebGIS)
  Qualität (H2O Fachdatenbank) und Menge (eHYD Hydrographie)
  Stammdaten zu GW-Körpern und OW-Körpern

## Slide 27: WISA – Wasserinformationssystem Austria
WISA WebGIS
  WRRL: GWK-Chemie und Trends
  WRRL: GWK-Menge
  Messnetz: GW-Qualität
  Messnetz: GW-Wassermenge
  HW-RL: HW-Risikokarte
ehyd:
  Messstellen und Daten Grundwasser
    Stammdaten
    Jahresmaxima, Jahresminima, Monatsmittel
WISA-Daten
  http://wisa.bmlfuw.gv.at/daten.html
  Darstellung Grundwasserkörper
WebGIS H2O – Umweltbundesamt
  http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/wasser/wasser_daten/wgev/

## Slide 31: Karten in WISA

## Slide 32: Landnutzung (CORINE)

## Slide 33
Hochwasserrisiko

## Slide 34: Wasserkörper in WISA

## Slide 36: Weitere Informationen
GeoDATEN Burgenland
  dynamische Karten über verschiedene Fachbereiche
  Onlinedaten der Hydrographie und des digitales Wasserbuch
  https://geodaten.bgld.gv.at
Portal Geoland
  www.geoland.at

## Slide 37: Weitere Informationen
Verschiedenste Berichte auf den Seiten von BMLFUW oder Umweltbundesamt
  z.B. Grundwasseralter - Mittlere Verweilzeiten ausgewählter Grundwasserkörper
  https://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasserqualitaet/grundwasseralter.html

## Slide 38: Kontakt & Information
Mag. Franko Daniel Humer
franko.humer@umweltbundesamt.at
Tel.: +43 1 31304 3470
Umweltbundesamt www.umweltbundesamt.at
Infotag WASSER 2016 Güssing ■ 10.11.2016